FICHA TECNICA

CHASIS

_Base: Clio RS Line

_Carrocería: Monocasco de acero soldado y con arco

_Tren delantero: Pseudo McPherson

_Tren trasero: Tren en H

_Suspensión: Amortiguador no regulable Bos Suspension

MOTOR

_Tipo: 1.3 TCe Renault – 4 cilindros – 16 válvulas

_Turbocompresor: Garrett

_Refrigeración: derivado serie

_Alimentación: Inyección directa

_Potencia: 180 caballos

_Par: 280 - 320 Nm, según reglamentación

_Régimen máximo: 6500 r.p.m.

_Electrónica: Life Racing

_Carburante: SP98

DIMENSIONES

_Longitud – Anchura – Altura (mm): 4050 – 1988 - 1400

_Vía delantera-trasera (mm): 1500 - 1490

_Batalla (mm): 2579

_Peso en vacío: Según reglamentación

TRANSMISIÓN

_Caja de velocidades Sadev secuencial 5 relaciones + marcha atrás

_Selector en el piso con desbloqueo eléctrico MAR

_Diferencial con deslizamiento limitado tipo ZF

_Embrague Sachs

RUEDAS

_Ruedas: 6x15 (Tierra), 6.5x16 (Asfalto), 7x17 (Cup)

_Neumáticos: Michelin

_Freno delantero: Según reglamentación

_Freno trasero: Según reglamentación

_Freno de mano hidráulico

OTROS

_Depósito FT3 homologado FIA